Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещений  №40 – 2-й этаж,  корпус №4 по ул. Королева, 2а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка перегородки размер 5,9х3hм. до высоты 1,4м. кирпичная оштукатуренная, выше метал. остекленная с дерев. дверным. блоком БГ 21х9 | м2/м3 | 15,8/1,1 |
| 2 | Снятие штукатурки с поверхности стен и колонн | м2 | 91,2 |
| 3 | Снятие линолеума с поверхности пола | м2 | 57,34 |
| 4 | Устройство проема в кирп. перегородке толщ. 0,15м. под двер. метал. блок ДГ21х13 | шт./м3 | 1/0,4 |
| 5 | Разборка металлического дверного блока ДГ21х13 | шт. | 1 |
| 6 | Устройство цементно-песчаной стяжки пола раствором М-150 толщ. до 70мм. армированной сеткой диам. 4мм. с ячейкой 50х50 мм. | м2 | 57,34 |
| 7 | Закладка дверного проема размер ДГ 21х13 в перегородке толщ.0,15м. | шт./м3 | 1/0,4 |
| 8 | Оштукатуривание поверхности стен, колонн и участка стены после закладки дверного проема с двух сторон --по стекло сетке на толщ. до 10мм. с установкой перфорированных метал уголка 14 м.п. | м2 | 96,66 |
| 9 | Очистка от коррозии и других наслоений пов-сти потолка (подшит метал. листом) | м2 | 57,34 |
| 10 | Пропитка преобразователем ржавчины за 2 раза поверхности потолка | м2 | 57,34 |
| 11 | Огрунтовка поверхности потолка грунтом ГФ021 | м2 | 57,34 |
| 12 | Устройство перегородок размер 3h х 5,9м. влагостойкого гипсокартона на метал-лическом каркасе со слоем звукоизоляции толщ. 50мм и устройством дверного проема под установку ПВХ дверного блока ДГ 21х9 | шт./м2 | 2/31,62 |
| 13 | Устройство глухой перегородки размер 4,53 х 3hм. из влагостойкого гипсокартона на металлическом каркасе со слоем звукоизоляции толщ 50мм. | шт./м2 | 1/13,9 |
| 14 | Установка ПВХ дверных блоков ДГ 21х9 глухих (без остекления, зашитых сайдингом) в комплекте с ручками и замками | шт./м2 | 2/3,78 |
| 15 | Огрунтовка оштукатуренных стен и колонн грунтом глубокого проникновения | м2 | 91,2 |
| 16 | Сплошное однослойное шпатлевание оштукатуренных стен и колонн на уровне выше 2м. и стен в первом от входа помещении под покраску | м2 | 52,3 |
| 17 | Огрунтовка поверхности стен из гипсокартона грунтом глубокогопроникновения | м2 | 91,04 |
| 18 | Сплошное однослойное шпатлевание стен из гипсокартона на высоте выше 2м. и стены в первом от входа помещении с заделкой швов стеклотканью | м2 | 42,67 |
| 19 | Установка облагороженного дверного блока – металлический облегченный со звукоизоляцией размер 2,1х1,3м. в комплекте с ручками и замком | шт. | 1 |
| 20 | Оштукатуривание откосов окна термоизолирующей штукатуркой толщ. слоя до 20мм. | м2 | 0,82 |
| 21 | Выравнивание откосов окна и двери сухими гипсовыми смесями с установкой перфорированных метал уголка 5,5 м.п. | м2 | 1,37 |
| 22 | Огрунтовка поверхности откосов окна и двери | м2 | 1,37 |
| 23 | Сплошное однослойное шпатлевание откосов окна и двери | м2 | 1,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Огрунтовка штукатурки откосов окна и двери грунтом глубокого проникновения | м2 | 1,37 |
| 25 | Окраска поверхности откосов окна и двери поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 0,6 |
| 26 | Огрунтовка стяжки пола грунтом глубокого проникновения | м2 | 57,34 |
| 27 | Устройство покрытия пола из керамо - гранитной плитки | м2 | 57,34 |
| 28 | Устройство плинтуса из керамо - гранитной плитки высотой до 10мм. | м.п. | 14,5 |
| 29 | Облицовка стен и откосов глазурованной, керамической плиткой на высоту до 2м. с установкой внутренних 60м.п. и наружных 42м.п. ПВХ уголков в помещениях | м2 | 90,4 |
| 30 | Обшивка потолка влагостойким ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 56,16 |
| 31 | Огрунтовка поверхности потолка из ГКЛ грунтом глубокого проникновения | м2 | 56,16 |
| 32 | Сплошное однослойное шпатлевание потолка с заделкой швов стеклотканью | м2 | 56,16 |
| 33 | Огрунтовка потолка грунтом глубокого проникновения | м2 | 56,16 |
| 34 | Окраска потолка фасадными поливинилацетат. водоэмульсион. составами за 2 раза | м2 | 56,16 |
| 35 | Окраска поверхности оштукатуренных стен, колонн, откосов и стен из гипсокартона фасадными поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 92 |
| 36 | Установка на стены мебел. молдинга шир. до 0,2м. по периметру на высоте от 0,8м. | м.п. | 11 |
| 37 | Обрамления углов, откосов пластиковым уголком (цвет.) | м.п. | 8,5 |
| 38 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 20 км. | т | 6,5 |