Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещений № 24-26 - 1-й этаж

корпус № 4 по ул. Королева, 2а

Электромонтажные работы.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы в помещении №24 |  |  |
| 1 | Монтаж электрошкафа ЩРн 24 800х600 | шт. | 1 |
| 2 | Установка автомата ВА 47-100 3П 100А | шт. | 1 |
| 3 | Установка автомата ВА 47-29 3П 25А | шт. | 3 |
| 4 | Установка автомата ВА 47-29 3П 40А | шт. | 1 |
| 5 | Установка диф. автомата АД32 2П 25А | шт. | 4 |
| 6 | Установка автомата ВА 47-29 1П 10А | шт. | 3 |
| 7 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х10 мм2 | м | 25 |
| 8 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х4 мм2 | м | 35 |
| 9 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х2,5 мм2 | м | 25 |
| 10 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 | м | 60 |
| 11 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 | м | 60 |
| 12 | Установка выключателя 2-кл. открыт. проводки | шт. | 1 |
| 13 | Установка выключателя 1-кл. открыт. проводки | шт. | 1 |
| 14 | Установка светильника 595х595 | шт. | 10 |
| 15 | Установка розетки 2-м. открыт. проводки | шт. | 12 |
| 16 | Установка розетки 380В 32А | шт. | 2 |
| 17 | Прокладка кабель-канала 40х80 | м | 35 |
|  | Электромонтажные работы в помещении №25 |  |  |
| 18 | Установка автомата ВА 47-100/100А 3П | шт. | 1 |
| 19 | Установка электрошкафа 800х600 | шт. | 1 |
| 20 | Установка автомата 3П 25А | шт. | 3 |
| 21 | Установка автомата 3П 32А | шт. | 1 |
| 22 | Установка диф. автомата 2П АД32 2П | шт. | 6 |
| 23 | Установка автомата ВА 47-29 1П 10А | шт. | 2 |
| 24 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х6 мм2 | м | 20 |
| 25 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х4 мм2 | м | 30 |
| 26 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х2,5 мм2 | м | 20 |
| 27 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 | м | 60 |
| 28 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 | м | 55 |
| 29 | Установка выключателя 2-кл. открыт. проводки | шт. | 1 |
| 30 | Установка выключателя 1-кл. открыт. проводки | шт. | 1 |
| 31 | Установка розетки 2-м. открыт. проводки | шт. | 14 |
| 32 | Установка розетки 3-ф. 380В | шт. | 1 |
| 33 | Прокладка кабель-канала 40х80 | м | 32 |
| 34 | Установка светильников 595х595 | шт. | 10 |
|  | Электромонтажные работы в помещении №26 |  |  |
| 35 | Установка электрошкафа 800х600 | шт. | 1 |
| 36 | Установка автоматаВА 99250/160А 3ф | шт. | 1 |
| 37 | Установка автомата ВА 47 – 100/100А 3ф | шт. | 1 |
| 38 | Установка автомата ВА 47 – 29/50А 3ф | шт. | 2 |
| 39 | Установка автомата ВА 47 – 29/10А 1ф | шт. | 1 |
| 40 | Установка автомата ВА 44 – 29/40А 3П | шт. | 1 |
| 41 | Установка диф. автомата 2П АД32 2П 32А | шт. | 1 |
| 42 | Установка диф. автомата 2П АД32 2П 25А | шт. | 3 |
| 43 | Установка счетчика «Меркурий» 230АМ 380В 100А | шт. | 1 |
| 44 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 | м | 90 |
| 45 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 | м | 80 |
| 46 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х4 мм2 | м | 30 |
| 47 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х6 мм2 | м | 40 |
| 48 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х25 мм2 | м | 40 |
| 49 | Установка выключателя 2-кл. открыт. проводки | шт. | 2 |
| 50 | Установка выключателя 1-кл. открыт. проводки | шт. | 1 |
| 51 | Установка розетки 2-м. открыт. проводки | шт. | 10 |
| 52 | Установка светильника 595х595 | шт. | 20 |

Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещений №12 - 1-й этаж

корпус № 4 по ул. Королева, 2а

Электромонтажные работы.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы в помещении №12 |  |  |
| 1 | Установка ВРУ-250 А (счетчик Меркурий 3-ф 5-75 А 380В-1 шт.; трансформаторы тока 200/5 – 3 шт.; автомат 250А-3ф 380В – 1 шт.; Автомат 160А 3ф 380В – 1 шт.; Автомат 63А 3ф 380В – 1 шт.) | шт. | 1 |
| 2 | Установка электрошкафа 800х800 | шт. | 2 |
| 3 | Установка ВА 88 250 А | шт. | 2 |
| 4 | Установка ВА 47 - 100А 3П 100 А | шт. | 2 |
| 5 | Установка ВА 47 - 29 3П 50 А | шт. | 2 |
| 6 | Установка диф. автомата АД 32 2П 20А | шт. | 57 |
| 7 | Установка ВА 47 - 29 3П 25 А | шт. | 2 |
| 8 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 | м | 80 |
| 9 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 | м | 450 |
| 10 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х2,5 мм2 | м | 60 |
| 11 | Установка лотка 80х40 с крышкой 80 | м | 24 |
| 12 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х1,5 мм2 | м | 40 |
| 13 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х10 мм2 | м | 15 |
| 14 | Установка коробки | шт. | 12 |
| 15 | Установка распаячной коробки | шт. | 32 |
| 16 | Прокладка гофротрубы диам. 25 мм | м | 15 |
| 17 | Прокладка гофротрубы диам. 20 мм | м | 300 |
| 18 | Установка выключателя 2-кл. скрыт. проводки | шт. | 2 |
| 19 | Установка ррозетки 2-кл. скрыт. проводки | шт. | 10 |
| 20 | Установка светильника светодиодного 595х595 | шт. | 20 |
| 21 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х70 мм2 | м | 40 |
| 22 | Прокладка кабеля ВВГнг 5х35 мм2 | м | 20 |
| 23 | Монтаж наконечника медного 70 мм2 | шт. | 15 |
| 24 | Монтаж наконечника медного 35 мм2 | шт. | 15 |