Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещений № 32-34 - 1-й этаж

корпус № 4 по ул. Королева, 2а. Демонтажные работы и устройство полов.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж метал. перекрытия из листа толщиной 2 мм 18,4 м2 по метал. каркасу из 12-го швеллера 37,4 м/п | т. | 0,7 |
| 2 | Демонтаж перегородки из метал. листа толщиной 2 мм 13,48 м2 по метал. каркасу из 10-го швеллера 25,3 м/п | т. | 0,43 |
| 3 | Разборка деревянного настила 17, 2 м2 по лагам | м3 | 9,7 |
| 4 | Демонтаж перекрытия из метал. листа толщиной 2 мм по метал. каркасу из 12-го швеллера с лазом 1,35 м2 | т | 0,68 |
| 5 | Демонтаж метал. лестницы из швеллера №10 и проступи, метал. лист толщиной 4 мм с межэтажной площадкой | т | 0,21 |
| 6 | Демонтаж перекрытия из метал. листа толщиной 2 мм 11,25 м2 и швеллер №10 20м/п | т | 0,35 |
| 7 | Разборка кирпичных перегородок оштукатуренных с 2-х сторон размером 5,86х3,5 м; 2,28х3м с деревянным дверным блоком 2,1х0,9м; 4,5х3м – 38,96 м2 | т | 5,84 |
| 8 | Демонтаж стеллажей из металла толщиной 4 мм, стойки швеллера №10 и перемычекиз 50-го уголка – 21м2 | т | 0,83 |
| 9 | Демонтаж подъемно-поворотного устройства | т | 3,5 |
| 10 | Устройство дверных проемов в кирпичной стене размером 2,1х0,9м с установкой перемычек из 50-го уголока с 2-х сторон 4,4 м/п | шт./м3 | 2/0,57 |
| 11 | Демонтаж металлического дверного блока размером 2,1х1,5 | шт. | 1 |
| 12 | Демонтаж металлических ворот размером 2,4х1,9 м | шт. | 1 |
| 13 | Демонтаж металлического дверного блока размером 2,4х1 | шт. | 1 |
| 14 | Демонтаж труб отопления и регистров | т | 0,3 |
| 15 | Демонтаж керамической плитки с поверхности пола | м2 | 30,6 |
| 16 | Закладка дверного проема кирпичом в стене толщиной 250 мм размером 2,4х1 м | м3 | 0,6 |
| 17 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 70мм, армированной метал. сеткой 50х50мм ф4мм | м2 | 138,58 |
| 18 | Огрунтовка пола грунтом глубокого проникновения | м2 | 138,58 |
| 19 | Облицовка пола керамогранитной плиткой | м2 | 138,58 |