Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещения № 48 и демонтаж тамбура № 57 на - 1-м этаже

в корпусе № 4 по ул. Королева, 2а.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Помещение № 48 |  |  |
| 1 | Разборка плинтуса из цементно-песчаного раствора | п.м. | 32 |
| 2 | Снятие керамической плитки со стен | м2 | 58 |
| 3 | Снятие керамической плитки с поверхности пола | м2 | 64,5 |
| 4 | Разборка воздуховодов вентиляции диам. 0,85м. длина 15м.п. на высоте до 7м. со срезкой метал. кронштейнов крепления из уголка от 100х100х6мм. - до 50х50х4мм. | т. | 0,5 |
| 5 | Разборка металлического дверного блока ДГ21х15 | шт. | 2 |
| 6 | Снятие металлических ворот размер 2,2х2м. | шт. | 1 |
| 7 | Разборка части заложенного кирпич. кладкой проема ворот с 2,2х2м. до 2,9х3,0м. в наружной стене толщ. до 0,5м. | м3 | 2,15 |
| 8 | Заделка отверстий в стене толщ до 0,15м. после разборки воздуховодов диам. 0,85м. силикат кирпичом, демонтированным | м3 | 0,55 |
| 9 | Закладка силикатным кирпичом, демонтированным ранее, дверного проема 2,1х1,5м. в перегородке толщ. до 0,12м. | м3 | 0,38 |
| 10 | Снятие цем. песчаной стяжки с поверхности пола толщ до 50мм. | м2 | 64,5 |
| 11 | Засыпка с трамбовкой строительным мусором и песком технических каналов глуб. до 0,6м. шириной 1,0м длина (6,05+1,5)м. | м3 | 4,5 |
| 12 | Устройство армир. мет. сеткой 100х100х4мм. цем.-песчаной стяжки пола толщ. 60мм. | м2 | 72 |
| 13 | Устройство покрытия пола и плинтуса (32м.п) из керамогранитной плитки | м2 | 75 |
| 14 | Устройство метал. каркаса подвесного потолка из профильной трубы сеч.80х40х3мм. 54м.п. и кронштейнов из уголка 120х100х8мм. 1м.п. и полосы 40х4мм. 15м.п. | т. | 0,325 |
| 15 | Утепление потолка утеплителем «изовол» толщ. 50мм. с прокладкой 2-х слоев пленки толщ. 200микрон – гидро и парозоляция | м2 | 72 |
| 16 | Обшивка подвесного потолка метал. окрашенным проф. листом | м2 | 72 |
| 17 | Изготовление и установка метал. рамы для ворот из профильной трубы 100х50х3мм. в кол. 18м.п. и сталь лист. толщ 3мм. 4,5 м2 | т. | 0,232 |
| 18 | Установка металлического герметичного звуко изолированного облагороженного распашного дверного блока ДГ21х15 в комплекте с замком и ручкой | шт. | 1 |
| 19 | Установка металлических герметичных тепло изолированных облагороженных автоматических секционных ворот размер 2,9х3м. в комплекте с замками и ручками | шт. | 1 |
| 20 | Обшивка откосов окна (1,2х3м.) и дверей (2,1х1,4м.) влагостойким гипсокартоном по металлическому каркасу | м2 | 3,62 |
| 21 | Обшивка стен на высоту до 5,8м. влагостойким гипсокартоном по мет. каркасу | м2 | 196 |
| 22 | Шпатлевание стен и откосов из гипсокартона сухими смесями с проклейкой швов стеклотканью с установкой по углам перфорированного мет. уголка – 42м.п | м2 | 199,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Огрунтовка ошпатлеванных стен и откосов из гипсокартона | м2 | 199,6 |
| 24 | Окраска поверхности стен и откосов фасадным поливинилацетатным водо-эмульсионным составом за 2 раза | м2 | 199,6 |
|  | Снос тамбура № 57 |  |  |
| 25 | Снятие метал. ворот размер 2,3х2,5м. | т. | 0,2 |
| 26 | Разборка и срезка конструкции металлической кровли тамбура из швеллер 16 – 20м.п. и листа толщ. 2мм. размер 3х4х2=24 м2 | т. | 0,7 |
| 27 | Разборка кирпичной кладки стен толщ. до 0,4м. | м3 | 8,0 |
| 28 | Снятие бетонного пола тамбура толщ до 100мм. | м2 | 6 |
| 29 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 20 км. | т. | 21 |

Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещения №42

в корпусе № 4 по ул. Королева, 2а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж линолеума | м2 | 19 |
| 2 | Демонтаж кирпичной кладки стен | м3 | 1,8 |
| 3 | Демонтаж облицовки из плитки | м2 | 12,8 |
| 4 | Срубка штукатурки со стен | м2 | 14,5 |
| 5 | Штукатурка отдельных мест стен | м2 | 18,4 |
| 6 | Штукатурка стен гипсовыми смесями толщиной до 1,5см | м2 | 25 |
| 7 | Грунтовка стен «Бетонконтактом» | м2 | 40 |
| 8 | ВДК по стенам со шпатлевкой на 2 раза | м2 | 40 |
| 9 | Гипсовая щтукатурка откосов шириной до 0,25 м | м2 | 2,1 |
| 10 | Окраска откосов ВДК со шпатлевкой на 2 раза | м2 | 2,1 |
| 11 | Кладка перегородок силикатным кирпичом | м2 | 3,4 |
| 12 | Монтаж перемычек из 2-х уголков 75 мм | м | 3 |
| 13 | Грунтовка полов «Бетонконтактом» | м2 | 19 |
| 14 | Обшивка стен влагостойким ГКЛ 12мм на металлическом каркасе (заделка двери) | м2 | 2,4 |
| 15 | Устройство подготовки из керамзитобетона толщ. 100мм | м2 | 19 |
| 16 | Устройство стяжки толщ. 3см | м2 | 19 |
| 17 | Устройство полов из керамогранита | м2 | 19 |
| 18 | Устройство плинтуса из керамогранита h=100мм | п.м. | 15,2 |
| 19 | Установка перфорирован. уголков на колоннах и откосах | п.м. | 16 |
| 20 | Монтаж оконного блока ПВХ 1,2х1,3 | шт./м2 | 1/1,56 |
| 21 | Монтаж дверного блока ПВХ 2,1х0,9 | шт./м2 | 1/1,89 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 22 | Демонтаж светильников 2х36 | шт. | 2 |
| 23 | Установка розетки внутр. уст. 2-м | шт. | 4 |
| 24 | Установка выкл. 1-кл. | шт. | 1 |
| 25 | Установка светильн. 4х18 (матер. заказчика) | шт. | 2 |
| 26 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 | м | 30 |
| 27 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 | м | 15 |