Ведомость дефектов

на капитальный ремонт системы вентиляции в помещении № 26 на 2-м этаже в корпусе №4 по ул. Королева, 2а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приточная вентиляция |  |  |
| 1 | Монтаж вентилятора VR50-25/22-4E | шт. | 1 |
| 2 | Установка воздухонагревателя электрического ЕА 50-25/7,5 | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж вставки кассетной фильтрующей ВАС 50-25 | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж фильтра кассетного FRC 50-25 | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж шумоглушителя NK 50-25 | шт. | 1 |
| 6 | Установка датчика перепада давления 500 Ра ВЗВ-5 с контактором | шт. | 1 |
| 7 | Установка датчика температуры канального STK-2 ТЕС 12 kOm | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж блока управления ACET 9-10 | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж клапана воздушного с приводом | шт. | 1 |
| 10 | Монтаж решетки пластиковой 200х200мм | шт. | 6 |
| 11 | Монтаж оцинкованного воздуховода с изоляцией 500х250мм, толщина 0,7мм | м2 | 13,13 |
| 12 | Изоляция воздуховода фолитейпом (толщиной 10 мм) | м2 | 13,13 |
| 13 | Монтаж решетки наружной 500х250мм | шт. | 1 |
| 14 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами ф200мм глуб. 200 мм | шт. | 2 |
|  | Вытяжная вентиляция |  |  |
| 15 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами ф200мм глуб. 200 мм | шт. | 2 |
| 16 | Монтаж вентилятора VR50-25/22-4E | шт. | 1 |
| 17 | Монтаж клапана воздушного с приводом | шт. | 1 |
| 18 | Монтаж решетки пластиковой 200х200мм | шт. | 6 |
| 19 | Установка зонта 500х250мм | шт. | 1 |
| 20 | Монтаж оцинкованного воздуховода с изоляцией 500х250мм, толщина 0,7мм | м2 | 31,13 |
| 21 | Изоляция воздуховода фолитейпом (толщиной 10 мм) | м2 | 31,13 |

Ведомость дефектов

на капитальный ремонт системы вентиляции в помещениях № 37, 38, 39 на 2-м этаже в корпусе №4 по ул. Королева, 2а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приточная вентиляция |  |  |
| 1 | Монтаж вентилятора VR50-25/22-4E | шт. | 1 |
| 2 | Установка воздухонагревателя электрического ЕА 50-25/7,5 | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж вставки кассетной фильтрующей ВАС 50-25 | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж фильтра кассетного FRC 50-25 | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж шумоглушителя NK 50-25 | шт. | 1 |
| 6 | Установка датчика перепада давления 500 Ра ВЗВ-5 с контактором | шт. | 1 |
| 7 | Установка датчика температуры канального STK-2 ТЕС 12 kOm | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж блока управления ACET 9-10 | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж клапана воздушного с приводом | шт. | 1 |
| 10 | Монтаж решетки пластиковой 200х200мм | шт. | 6 |
| 11 | Монтаж оцинкованного воздуховода с изоляцией 500х250мм, толщина 0,7мм | м2 | 13,13 |
| 12 | Изоляция воздуховода фолитейпом (толщиной 10 мм) | м2 | 13,13 |
| 13 | Монтаж решетки наружной 500х250мм | шт. | 1 |
| 14 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами ф200мм глуб. 200 мм | шт. | 2 |
|  | Вытяжная вентиляция |  |  |
| 15 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами ф200мм глуб. 200 мм | шт. | 2 |
| 16 | Монтаж вентилятора VR50-25/22-4E | шт. | 1 |
| 17 | Монтаж клапана воздушного с приводом | шт. | 1 |
| 18 | Монтаж решетки пластиковой 200х200мм | шт. | 6 |
| 19 | Установка зонта 500х250мм | шт. | 1 |
| 20 | Монтаж оцинкованного воздуховода с изоляцией 500х250мм, толщина 0,7мм | м2 | 31,13 |
| 21 | Изоляция воздуховода фолитейпом (толщиной 10 мм) | м2 | 31,13 |