Ведомость дефектов

на установку ПВХ витражей в помещении

3-го этажа в корпусе № 4 по ул. Королева, 2а.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Установка ПВХ витражей на 3 этаже, корпус №4, Королева, 2А |  |  |
| 1 | Установка витража ПВХ размер 3,87 h х 9,7м с тремя дверными блоками ДО 21х9 (витражи выполнить: - до высоты 0,7 м и выше 3,3 м – глухая сендвич-панель, двери с алюминиевым порогом -0,9 м.п.) | шт. /м2 | 1/37,54 |
| 2 | Установка витража ПВХ размер 3,62 h х 5,8 м с двумя дверными блоками ДО 21х9 (витражи выполнить: - до высоты 0,7 м и выше 3,3 м – глухая сендвич-панель, двери с алюминиевым порогом -0,9 м.п.) | шт. /м2 | 1/21 |
| 3 | Установка витража ПВХ размер 3,62 h х 2,86 м с одним дверным блоком ДО 21х9 (витражи выполнить: - до высоты 0,7 м и выше 3,3 м – глухая сендвич-панель, двери с алюминиевым порогом -0,9 м.п.) | шт. /м2 | 1/10,35 |
| 4 | Установка витража ПВХ размер 3,87 h х 6,3 м с двумя дверными блоками ДО 21х9 (витражи выполнить: - до высоты 0,7 м и выше 3,3 м – глухая сендвич-панель, двери с алюминиевым порогом -0,9 м.п.) | шт. /м2 | 1/24,38 |
| 5 | Установка витража ПВХ размер 3,87 h х 5,65 м с одним дверным блоком ДО 21х9 (витражи выполнить: - до высоты 0,7 м и выше 3,3 м – глухая сендвич-панель, двери с алюминиевым порогом -0,9 м.п.) | шт. /м2 | 1/21,87 |
| 6 | Установка витража ПВХ размер 3,62 h х 2,75 м с одним дверным блоком ДО 21х9 (витражи выполнить: - до высоты 0,7 м и выше 3,3 м – глухая сендвич-панель, двери с алюминиевым порогом -0,9 м.п.) | шт. /м2 | 1/9,96 |