Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещений № 6-10, 2-й этаж

корпус № 4 по ул. Королева, 2а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Срезка и вынос технологич. коробов размер 250х700мм из метал. листа толщ. 2мм | м./т. | 18/0,537 |
| 2 | Срезка и вынос технологич. коробов диам. 600мм из метал. листа толщ. 2мм | м./т. | 25/0,74 |
| 3 | Срезка и вынос технологич. коробов диам.400мм из метал. листа толщ. 2мм | м./т. | 14/0,276 |
| 4 | Срезка и вынос кабель - канала из метал. трубы диам.32мм | м.п. | 29,3 |
| 5 | Срезка и вынос кабель - канала из метал. трубы диам.25мм | м.п. | 17,9 |
| 6 | Разборка и вынос трубы ПВХ (линевая канализация) диам. 110мм | м.п. | 3,8 |
| 7 | Разборка и вынос дверного блока из металла размером 2,1hх1,45м | шт./т. | 3/0,39 |
| 8 | Разборка и вынос дверного блока из металла размером 2,1hх0,8м | шт./т. | 2/0,16 |
| 9 | Разборка и вынос дверного блока из металла размером 1,4х1,7hм | шт./т. | 1/0,11 |
| 10 | Разборка кирпич. перегородок оштукатуренных цем.-песчаным раствором с двух сторон, толщ.0,15м размер 5,67х2,68hм с метал. двер. блоком ДГ21х8+(5,51х2,65h)м.. | м2/м3 | 28,12/4,2 |
| 11 | Разборка перегородки(2,75+1,7)х2,9h с метал. дверным блоком ДГ21х14,5 из керамзит. блока оштукатуренных с 2-х сторон, толщ.0,24м. | м2/м3 | 10/2,4 |
| 12 | Разборка и вынос перекрытия из дерев доски толщ.40мм размер 5,52х5,9м. | м2/м3 | 31,5/1,26 |
| 13 | Срезка и вынос метал. конструкций несущего каркаса из швеллер № 10 = 21,5м.п. .и уголка 63х63х5мм. -65м.п. под деревянным перекрытием | т. | 0,6 |
| 14 | Срезка и вынос метал. каркаса перекрытия из швеллер № 10 = 8,9м.п., угол. 50х50х4мм. = 7,8м.п., обшитого метал. листом толщ. 2мм размер 2,7х1,7м. | м2/т. | 4,7/0,2 |
| 15 | Срезка и вынос лестничного марша длиной 3,6м шириной 0,9м из металла из швеллер № 10=7,2м.п., ступени лист рифленый толщ 4мм. 0,9м.х0,25м.х 24 шт. | шт./т. | 1/0,24 |
| 16 | Срезка и вынос метал. опор лестницы из швеллера №12 длина 2,7м | шт./т. | 2/0,062 |
| 17 | Снятие плитки с поверхности пола | м2 | 32 |
| 18 | Снятие цементно-песчаной стяжки основания пола толщ. до 50мм. | м2 | 32,2 |
| 19 | Снятие основания пола из растрескавшегося керамзитобетона бетона толщ. до 250мм | м2 | 32,2 |
| 20 | Снятие мозаичного пола толщ. 50мм. | м2 | 207 |
| 21 | Снятие основания пола толщ. до 50мм. | м2 | 207 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 22 | Устройство керамзитобетонного основания пола толщ. 250мм. | м2 | 32,2 |
| 23 | Укладка мет. сетки кладочной 50х50х2мм. под устройство стяжки пола | м2 | 239,2 |
| 24 | Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщ. до 50мм. | м2 | 32,2 |
| 25 | Устройство цементно – песчаной стяжки пола толщ. до 60мм. с добавлением сухой полимерной смеси «Горизонт-2» в соотношении 1:1 | м2 | 207 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Устройство насечки по окрашенной поверхности стен | м2 | 158,4 |
| 27 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 20км | т. | 27 |